ПОМОСТ МАЛЯРНЫЙ

ПМ-200

ПАСПОРТ

-2-

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Помост малярный ПМ-200 (далее помост), предназначен для производства отделочных, ремонтных и монтажных работ, как снаружи, так и внутри помещений.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1. Помост представляет собой конструкцию из стального облегченного профиля,
имеющую полимерное износостойкое покрытие.

2.2. Крепление стяжек к лестницам осуществляется при помощи флажковых замков.

2.3. Для перемещения помост оснащен обрезиненными колесами.

2.4. Конструкция помоста позволяет изменять высоту рабочей площадки (настила).

2.5. Помост является модульной конструкцией и может устанавливаться один на один, для увеличения рабочей высоты. При установке настила следует учитывать требования

ГОСТ 27321-87 п. 1.3.8.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Длина, мм…………………………………………………………………1710

3.2. Ширина, мм………………………………………………………… ……550

3.3. Высота, мм………………………………………………………………1800

3.4. Допустимая нагрузка, кг……………………………………………… 200

3.5. Высота рабочей площадки: min., мм………………………… …… 180

max., мм……………………………1260/1620*

3.6. Вес, кг……………………………………………………………………… 35

* - При установке дополнительного ограждения (в комплект поставки не входит)

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | Лестница 2 шт. | 6. | Колесо с креплением 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Брус опорный 1 шт. | 7. | Болт М10х40 8 шт. |
| 3. | Стяжка горизонтальная 4 шт. | 8. | Болт М10х60 2 шт. |
| 4. | Стяжка диагональная 1 шт. | 9. | Гайка М10 10 шт. |
| 5. | Настил 1 шт. |  |  |

5. ПОРЯДОК СБОРКИ (рис.1)

5.1. Соединить лестницы 1 стяжками 2 и З при помощи флажковых замков.

5.2. Закрепить опорный брус 2 на нижней части лестницы при помощи болтов М10x60 и гаек.

5.3. Установить колеса с креплениями 6.

5.4.Установить настил 5 на необходимой высоте.

-3-